Załącznik nr 3 do ogłoszenia na usługę polegającą na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru w branży elektrycznej na zadaniu: Budowa oświetlenia drogowego w Moczkowie, Laskówku i Żelicach.

Zakres robót budowlanych przewidzianych do nadzoru obejmuje roboty związane z:

a) Linia oświetlenia drogowego w Moczkowie (I)

- stawianie słupów oświetleniowych typu SIGMA 8/1//1 z fundamentem B120 z wnęką dla  zamontowania złącza bezpiecznikowego TBS/lub równoważne - 4 szt.

- stawianie słupów oświetleniowych typu EPSILON 12/1//1 z fundamentem B160 z wnęką  dla zamontowania złącza bezpiecznikowego TBS/lub równoważne - 5 szt.

- stawianie słupów oświetleniowych typu EPSILON 12/2//1 z fundamentem B160 z wnęką  dla zamontowania złącza bezpiecznikowego TBS/lub równoważne - 1 szt.

- montaż na wysięgniku słupa oprawy oświetleniowej typu SGS 203 1xSON-TP 150W – 5 szt.,

- montaż na wysięgniku słupa oprawy oświetleniowej typu SGS 103 1xSON-TP 70W – 5 szt.,

- układanie kabla YAKY 4x35mm2 zasilającego słupy oświetleniowe - 384m

- układanie kabla YKyY_o 4x10mm2 zasilającego szafkę oświetleniową - 5m

- ułożenie rur ochronnych typu DVK 50 dla zabezpieczenia projektowanych kabli energetycznych – 58m.

- montaż szafki oświetleniowej kompletnej SO typu OPN 483F – 1 szt.

- montaż ochronnika przepięciowego typu BOP 0,55/5 kA

- montaż uziomu odgromowego oraz ochronnego.

b) Linia oświetlenia drogowego w Moczkowie (II)

- stawianie słupów oświetleniowych typu EPSILON 12/1/2 z fundamentem B160 z wnęką dla zamontowania złącza bezpiecznikowego TBS/lub równoważne = 5 szt.

- montaż na wysięgniku słupa oprawy oświetleniowej typu SGS 203 1xSON-TP 150W – 5szt.,

- układanie kabla YAKY 4x35mm2 zasilającego słupy oświetleniowe = 416m

- ułożenie rur ochronnych typu DVK 50 dla zabezpieczenia projektowanych kabli  energetycznych – 6m

- montaż ochronnika przepięciowego typu BOP 0,55/5 kA

- montaż uziomu odgromowego oraz ochronnego.

c) Linia oświetlenia drogowego w Laskówku:

- montaż wysięgnika typu ŻN -2m na istniejących słupach typu _N 10 – 8 szt.

- montaż na wysięgniku słupa oprawy oświetleniowej typu SGS 103 PC P1 1xSON-TP 70W – 8szt.,

- układanie kabla YAKY 4x25mm2 zasilającego linię oświetleniową = 12m

- układanie kabla YKyY_o 4x10mm2 zasilającego szafkę oświetleniową - 5m

- montaż stanowiska słupowego typu K-4-10,5 /10 kompletnego – 1 szt.

- montaż szafki oświetleniowej kompletnej SO typu OPN 483F – 1 szt.

- podwieszenie przewodu izolowanego typu AsXSn 2x25mm na istniejących słupa linii napowietrznej 0,4 kV – 330 mb.

- montaż ochronnika przepięciowego typu BOP 0,55/5 kA – 3 szt.

- montaż uziomu odgromowego – 3 kpl.

- Linia oświetlenia drogowego w Żelicach:

- montaż wysięgnika typu ŻN -1m na istniejących słupach typu ŻN 10 – 6 szt.

- montaż na wysięgniku słupa oprawy oświetleniowej typu SGS 103 PC P1 1xSON-TP 70W – 6 szt.,

- układanie kabla YAKY 4x25mm2 zasilającego linię oświetleniową = 12m

- układanie kabla YKyYżo 4x10mm2 zasilającego szafkę oświetleniową - 5m

- montaż szafki oświetleniowej kompletnej SO typu OPN 483F – 1 szt.

- podwieszenie przewodu izolowanego typu AsXSn 2x25mm na istniejących słupa linii napowietrznej 0,4 kV – 310 mb.

- montaż ochronnika przepięciowego typu BOP 0,55/5 kA – 2 szt.

- montaż uziomu odgromowego – 2 kpl.